ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МИНИМУМЫ. Физика 3 четверть. 8 класс.

| ТЕРМИНЫ | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |
| Электрический ток | Упорядоченное движение заряженных частиц |
| Сила тока | Физическая величина, численно равная отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения. |
| 1 Кулон | Заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1А за время 1с. |
| Напряжение | Физическая величина, численно равная отношению работы тока на данном участке цепи, к заряду, прошедшему по этому участку. |
| Вольтметр | Прибор для измерения напряжения. |
| Амперметр | Прибор для измерения силы тока. |
| Сопротивление | Физическая величина, характеризующая свойство проводника влиять на силу тока в электрической цепи. |
| ВЕЛИЧИНЫ | ФОРМУЛЫ |
| Сила тока | , где I − сила тока, [I] = [A], q − заряд, [q] = [Кл] t − время, [t] = [c] |
| Напряжение | , где U − напряжение, [U] = [В], A – работа, [A] = [Дж] |
| Сопротивление | , где ρ − удельное сопротивление, l − длина проводника, [l] = [м], S − площадь поперечного сеченения, [S] = [мм2] |
| Закон Ома для участка цепи | . |
| Законы для последовательного соединения проводников | R=R1+R2 I=I1=I2 U=U1+U2 |
| Законы для параллельного соединения проводников | I=I1+I2 U=U1=U2 |
| Работа тока |  |
| Мощность |  |
| ЗАКОН | ФОРМУЛИРОВКА |
| Закон Ома для участка цепи | Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. |